Профессиональная акустическая система

Модель RXA15P960PWS/RXA18P960PWS

Системы автономного сабвуфера-сателлита  являются высокопроизводительным, а также экономичным портативным источником воспроизведения звука.
Вы можете использовать его для воспроизведения речи, вокала и музыки. Использование в соответствии с предоставленной информацией, обеспечит долгие годы бесперебойной эксплуатации данного продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ САБВУФЕРА

- Деревянный корпус

- Резиновые ножки для большей устойчивости

- Перфорированные металлические решетки с губчатым напылением

- Встроенный в основание разъем 1—1/2 (38мм)

- НЧ головка высокой мощности  (15” в RXA15P960PWS)  (18” в RXA18P960PWS)

ФУНКЦИИ САБВУФЕРА/УСИЛИТЕЛЯ

- Защитный индикатор: загорается при возникновении неисправности, например,  при перегреве. Для предотвращения дальнейшего повреждения, усилитель будет отключен. Нормальная работа возобновится после того, как неисправность будет устранена.

- Индикатор Clip / Ограничения: Индикатор загорается перед тем, как усилитель начинает искажать звук. Отрегулируйте регулятор уровня и уровень сигнала от источника таким образом,  чтобы  индикатор загорался только на пиках в музыке. Использование системы с индикатором, горящим постоянно или большую часть времени, может привести к ухудшению качества звука и повреждению динамиков и электроники.

- Индикатор сигнала: Загорается для информирования о наличии сигнала на входе.

- Индикатор питания: Загорается, когда устройство подключено к источнику питания и включено.

- Контроль громкости. Регулирует общий уровень, доступный от сабвуфера.

- Переключатель фазы: Сабвуфер оборудован  фазовым переключателем 0 ° и 180 °. Нажатие на этот переключатель переворачивает фазу выхода канала сабвуфера по отношению к входному сигналу.

- Управление низкими частотами: Настраивает верхний предел частоты сабвуфера от 80 Гц (полностью против часовой стрелки) до 180 Гц (полностью по часовой стрелке).

- Линейный вход: Используйте симметричный или несимметричный разъем RCA.

- Правый вход: Сочетание линейного входа XLR и ¼ jack.  Не совместим с входом микрофона и не подходит для прямого подключения микрофона.

- Левый вход: Сочетание линейного входа XLR и ¼ jack.  Не совместим с входом микрофона и не подходит для прямого подключения микрофона. Используйте для передачи сигнала, если сигнал поступает только от одного канала.

- Правый выход: Используется для передачи сигнала на другие динамики с усилителями, сигнал идет от правого входа

- Левый выход: Используется для передачи сигнала на другие динамики с усилителями, сигнал идет от левого входа

- СМЕШАННЫЙ/ЛИНЕЙНЫЙ: Смешанный выход для левого и правого каналов. / Линейный выход для левого и правого каналов.

- Переключатель напряжения: Изменяет переменный ток между 115 и 230 В.

- Выключатель питания: Включает и выключает систему. Перед включением, необходимо убедиться, что настройки громкости системы установлены на минимум.

Вход питания: Стандартный разъем IEC, с предохранителем T12A/250V.